## Slide 1: السلامه والصحه المهنيه
ايرينى بولس
http://tdreep.info/

## Slide 2: محتويات الكورس
١- تعريف السلامه والصحه المهنيه
٢- لماذا نهتم بالسلامه والصحه المهنيهمن وجود برامج لل٣-
١- تعريف السلامه والصحه المهنيه
٢- لماذا نهتم بالسلامه والصحه المهنيه
٣- الغرض من وجود برامج السلامه والصحه المهنيه
٤- مسؤليات أصحاب العمل ومسؤليات العاملين
٥- التعرف على المخاطر
٦- تقييم المخاطر
٧- مقومات السلامه والصحه المهنيه
http://tdreep.info/

## Slide 3: ما هى السلامه والصحه المهنيه ؟
هو العلم الذى يهتم بالحفاظ على سلامه وصحه الإنسان ، وذلك بتوفير بيئه عمل آمنه خاليه من مسببات الحوادث أو الإصابات أو الأمراض المهنيه
أو بعبارة اخرى
هى مجموعه من الاجراءات والقواعد والنظم فى إطار تشريعي تهدف إلى الحفاظ على الإنسان من خطر الإصابة والحفاظ على الممتلكات من خطر التلف والضياع

## Slide 4: الأهداف العامة التى تسعى السلامه والصحه المهنيه إلى تحقيقها
حمايه العنصر البشري من الإصابات الناجمة عن مخاطر بيئه العمل وذلك بمنع تعرضهم للحوادث والإصابات والأمراض المهنيه
الحفاظ على مقومات العنصر المادى المتمثل فى المنشآت وما تحتويه من أجهزه ومعدات من التلف والضياع نتيجه الحوادث
توفير وتنفيذ كافه اشتراطات السلامه والصحه المهنيه التى تكفل توفير بيئه آمنه تحقق الوقايه من المخاطر للعنصرين البشرى والمادى
http://tdreep.info/

## Slide 5: الغرض من وجود برامج السلامه والصحه المهنيه
إعداد وتنفيذ دورات تدريبيه لزياده الوعى بالسلامه والصحه المهنيه
العمل على وضع لوائح وإجراءات السلامه والصحه المهنيه ، وتوعيه للمشاركه فى تنفيذ تلك اللوائح والاجراءات فى جميع مواقع العمل
تشجيع العاملين وأصحاب العمل على إتباع وتطبيق إجراءات السلامه والصحه المهنيه لتقليل مخاطر العمل
تحديد مسؤليات وواجبات العاملين وأصحاب العمل فيما يتعلق بالسلامه والصحه المهنيه
الاحتفاظ بسجلات دايمه لمتابعه الإصابات والأمراض الناتجه عن العمل بهدف اتخاذ خطوات لتجنب تكرار حدوث إصابات مماثلة مستقبلا
http://tdreep.info/

## Slide 6: مسؤليات
أصحاب العمل
الالتزام باللوائح وإتباع وتنفيذ القوانين الخاصه بالسلامه والصحه المهنيه
توفير مكان وبيئه عمل أمنه خاليه من آيه مخاطر قد تؤدى إلى وقوع اصابات آو وفيات بين العمال
العاملين
الالتزام باللوائح وإتباع وتنفيذ إجراءات وتعليمات السلامه والصحه المهنية
مساعده أصحاب العمل فى تطوير برنامج السلامه والصحه المهنيه
http://tdreep.info/

## Slide 7: المخاطر
http://tdreep.info/

## Slide 8: الهدف من تقييم المخاطر
إزاله هذه المخاطر
أما
تقليل الآثر السلبى لها وتحويله إلى أثرٍ ايجابى إن أمكن
http://tdreep.info/

## Slide 9: :يتضمن تقييم المخاطر
رصد شامل لكل العمل ( معدات وكيماويات - الآت - بيئه العمل - المكان - المرتادين المكان مثل الصيانه )
رصد احتمالات حدوث مشكله
تدريج المخاطر ودرجه الخطوره وبالنسبه لمن
الفحص الشامل او البحث عن المشكله التى قد تتواجد
http://tdreep.info/

## Slide 10: خطوات عمليه تقييم المخاطر
http://tdreep.info/

## Slide 11: أولا. تحديد المخاطر والأشخاص المعرضين لها
عند تحديد المخاطر يجب فحص كافه جوانب العمل مثل العمل بالماكينات المختلفه والعمل مع المعدات والآلات الكهربائيه واوضاع العمل ( الجلوس ، الوقوف ، الوصول إلى أو مناوله الاشياء)
كما يجب أيضا إدراج الأنشطة غير الروتينية مثل الصيانه والإصلاح اوالتنظيف لإنه من الممكن آن تكون تلك الانشطة أكثر خطوره من الأنشطة الروتينية
يجب سؤال صاحب النشاط والعاملين عن اى حادثه أو خسائر حدثت أو كادت إن تحدث
بمراجعه كافه الظروف الطارئه التى يمكن أن تحدث (مثل انقطاع التيار الكهربائى أو حالات الطوارئ) وكيفيه تأثيرها على إجراءات السيطره على المخاطر
تقييم لمجموعات مختلفه للعاملين من صغار السن ، والعاملين من غير ذوى الخبره ، والاختلافات بالنسبه للنوع الاجتماعي وخلافه

## Slide 12: الأشخاص المعرضين للمخاطر ؟؟؟؟
http://tdreep.info/

## Slide 13: تحديد درجه الخطوره
يتم تحديد درجه الخطوره بإستخدام أداه تقييم المخاطر خلال طريقتين
مدى الاحتمالية - ما هو مدى احتمالية حدوث هذه المخاطر ؟
مدى شده المخاطر - ما هو مدى شده خطوره المخاطر فى حاله حدوثها
http://tdreep.info/

## Slide 14: تحديد درجه الخطوره
http://tdreep.info/

## Slide 15: اتخاذ التدابير والاجراءات اللازمه
عند تصميم التدابير والتداخلات المناسبه لمواجه المخاطر التى تم تقييمها يجب مراعاة
قم بمواجهة المخاطر العاليه أولا عند إمكانيه ذلك
مراعاة أهميه البدء بتصميم الحلول البسيطه وغير المكلفة
مراعاة مصالح جميع المنتفعين آو المشاركين
قد تنجح الحلول التى تشمل إعاده هيكله جذريه للإنتاج فى خفض أو إزاله المخاطر - ولكن قد يقل احتمال تطبيق تلك الحلول
http://tdreep.info/

## Slide 16: توثيق النتائج
http://tdreep.info/

## Slide 17: المراجعه والتقييم
http://tdreep.info/

## Slide 18: مقومات السلامه والصحه المهنيه
التخطيط
التشريع
التوعيه
والتدريب
التفتيش والمتابعة
التقييم واختبار كفاءة النظام

## Slide 19: أنواعه المخاطر المحتمله فى الصناعات العامه وطرق الوقاية منها
http://tdreep.info/

## Slide 20: مخاطر الكهرباء

## Slide 21
١- الصدمه الكهربيه
يتوقف تأثيرها على
كميه التيار المار خلال الجسم والمسار الذى يسلكه التيار
وقت بقاء التيار بالجسم والحاله الصحيه ووزن الشخص المعرض للصدمه ونوعه وسنه
درجه رطوبه الجلد
٢- الشرز والفرقعة
يحدث عند تفريغ الشحنات الكهربائية
أو عندما يقفز تيار عالى من موصل لآخر أثناء تشغيل أو إيقاف الدائرة
٣- الحرائق والانفجارات
فى حاله التحميل الزائد على الدوائر الكهربائية ترتفع درجه حرارة الأسلاك الكهربائية وقد يتسبب ذلك فى صهر المادة العازله واحتراقها وبالتالى إحتراق الأجزاء البلاستيكية المحيطه بالإسلاك الامر الذى يؤدى إلى حدوث حريق
آو فى حاله حدوث شرز وفرقعه ويوجد بالمكانة مواد سريعه الاشتعال فسوف تشتعل ويمكن أن يحدث انفجارات

## Slide 22: للوقايه من حوادث الكهرباء
تنص تشريعات السلامه والصحه المهنيه على ضروره استخدام جهاز يقوم بقطع التيار عن الدائره فى حاله إحساسه بتسرب كميه من التيار تبلغ ٥ مللى أمبير ويتم فصل التيار فى زمن ١/٤٠ ثانيه
يجب فصل التيار عن اى معده آو جهاز قبل اجراء اعمال صيانه به مع وضع لافته عند مكان الفصل حتى لا يتم إعاده التيار بواسطه اى شخص
عدم لمس اى شئ معدنى قرب الدوائر الكهربائيه
عدم استخدام السلالم المعدنيه أو العدد اليدويه غير المعزولة عند العمل فى الاجهزه الكهربائيه
يتم استخدام وسائل الاضاءة المؤمنه ضد الانفجار فى الأماكن المصنفة خطره كأماكن تجمع الغازات والأبخرة القابلة للاشتعال
لا تحمل مصدر التيار بأكثر من طاقته حيث يؤدى ذلك لحدوث حريق
تقوم بفحص الفيوزات وقواطع التيار لفصل الدائرة الكهربائيه ولا تحاول إعاده التيار الا بعد أصلاح العيب وسبب العطل وتبديل الفيوز بأخر وإعاده التيار لوضعه الأول
لا تمرر أسلاك الكهرباء عبر النوافذ أو الأبواب أو تحت السجاد وكذلك لا تعلق على مسامير أو بالقرب من مصدر الحرارة
يجب تدريب العاملون فى مجال الكهرباء على استخدام الطفايات المناسبه للإستعمال فى حرائق الكهرباء وعدم استخدام طفايات الماء أو التى تحتوى على ماده موصله للتيار وطفايات الكهرباء إما طفايات بودره أو طفايات ثانى أكسيد الكربون
لا تتغاضى عن الأسلاك المتهالكه ويجب تغيريها أو إعاده عزلها
لا تحاول لمس شخص مصاب بصدمه كهربائيه إذ كان لا يزال ممسكا بالتيار الكهربائي فيجب محاوله قطع التيار أولا ؛ وإذ لم تتمكن من التيار الكهربائي فاسحب أو إدفع المصاب بعيدًا عن التيار بواسطة قطعه من الخشب ، حبل جاف أو قطعه قماش أو اى ماده غير موصله للتيار الكهربائي
عند شحن البطاريات بحمض يجب استخدام وسائل الوقايه المناسبه لذلك (واقى وجه - قفازات - مرايل بلاستيك)
عند الاصابه بحمض البطاريات يجب رش المكان الاصابه بالماء فورًا
http://tdreep.info/

## Slide 23: مخاطر الحرائق

## Slide 24: أهم مسببات الحرائق
http://tdreep.info/

## Slide 25: للوقايه من خطر الحرائق
قواعد عامه لإطفاء الحرائق
يجب آن تكافح الحريق مع أتجاه الريح وليس العكس
ابعد عن الحريق بحوالى ٣ إلى ٥ متر وأبدأ المكافحة
لا تكافح الحريق من منتصفه بل من الأمام إلى الخلف
حرك الطفايه لليمين واليسار اثناء المكافحة
كافح الحريق دائما من أسفل إلى أعلى
لا تترك مكان الحريق حتى تتأكد من اطفائه تماما
يتم تثبيت طفايات الحريق بالقرب من مخارج الطوارىء
يجب عدم وجود عوائق فى طريق الوصول لللطفايه
http://tdreep.info/

## Slide 26: طرق إطفاء الحرائق
http://tdreep.info/

## Slide 27
http://tdreep.info/

## Slide 28: أجهزه ومعدات مكافحه الحريق
ثابته
متنقله
http://tdreep.info/

## Slide 29: المعدات المتنقله
الطفايات بأنواعها
بطانيه الحريق
http://tdreep.info/

## Slide 30: طفايه الماء المضغوط
http://tdreep.info/

## Slide 31: طفايه ثانى أكسيد الكربون
http://tdreep.info/

## Slide 32: طفايه الرغوه
http://tdreep.info/

## Slide 33: طفايه البودره الكيماويه الجافه
http://tdreep.info/

## Slide 34: طفايه الهالون ( أبخرة السوائل المخده )
http://tdreep.info/

## Slide 36: بطانيه الحريق
http://tdreep.info/

## Slide 37: المعدات الثابته
بكرات الإطفاء
http://tdreep.info/

## Slide 38: بكرات الإطفاء
http://tdreep.info/